## Slide 2: Vývoj demonstračního firmware pro výukovou desku s platformou ESP32
    Autor: Jakub Hradil, HRA0279
    Vedoucí práce: Ing. Daniel Barvík, Ph.D.

## Slide 3: Cíl práce
Byl navržen a implementován demonstrační firmware s interaktivním menu pro přehledný výběr funkcí
Byly navrženy a realizovány moduly pro ovládání LED diod, dotykových senzorů a IMU jednotky
Byla připravena žádost pro etickou komisi
Byl navržen a implementován firmware pro digitalizaci biosignálů se zobrazením
Byla experimentálně ověřena funkčnost zobrazení dat na OLED displeji a ovládání hardware
Byla provedena integrace a testování bezdrátové komunikace pomocí Bluetooth a WiFi

## Slide 4: Přehled hardware
Mikrokontrolér ESP32
OLED displej (128x64px)
Tlačítka a kapacitní dotykový senzor
Fotodioda a infračervená/červená dioda
IMU jednotka MPU6050
RGB LED WS2812B

## Slide 5: Přehled hardware
Mikrokontrolér ESP32
  Dvoujádrový mikrokontrolér
  Integrované WiFi a Bluetooth
OLED displej
  Rozlišení 128x64 pixelů
  Komunikace pomocí I2C sběrnice
Senzory
  PPG: měření pulzní křivky pomocí fotodiody a červené/infračervené diody
  MPU6050: akcelerometr a gyroskop pro měření náklonu

## Slide 6: Architektura systému
Systém postavený na FreeRTOS (Free Real Time Operating Systém)
Každý modul běžící jako vlastní úloha řížená Hlavním menu
Komunikace mezi softwarem a hardwarem zajištěna pomocí modulu Controls

## Slide 7: Ovládání systému
Tlačítka D16 a D17 pro navigaci v menu a ovládání vybraných modulů
Kapacitní dotykový senzor slouží k potvrzení volby uživatele
Paralelně je možné zařízení ovládat také prostřednictvím webového rozhraní
VIDEO

## Slide 8: Webové rozhraní
HTTP asynchronní server na ESP32 po konzultaci s vedoucím práce místo MQTT serveru
Komunikace pomocí HTTP požadavků
Data ve formátu JSON
Synchronizace s lokálním ovládáním na výukové desce
Aktualizace pomocí JavaScriptu

## Slide 9: Moduly
Název modulu | Funkce modulu
PPG | Fotopletysmografické měření
MPU | Měření náklonu pomocí MPU6050
Snake | Hra Had
RGB | Ovládání RGB LED WS2812B
Nastavení | Nastavení programu

## Slide 10: Modul PPG
Měření fotopletysmografické křivky
Po startu modulu výzva uživatele k přiložení prstu, až poté probíhá měření
Výsledná křivka zobrazena na OLED, výpočet BPM
Menu obsahující kalibraci, autozoom, návrat do modulu a ukončení

## Slide 11: Modul MPU
Měření náklonu pomocí senzoru MPU6050
Po startu modulu je zobrazena kulička na středu displeje
Pohyb kuličky odpovídá náklonu senzoru
Použití komplementárního filtru pro korekci chybovosti gyroskopu

## Slide 12: Modul Snake
Implementace hry had
Po startu uživatel v menu modulu, zde možnost spustit hru, vstoupit do nastavení a opustit modul
V nastavení změna obtížnosti
Po spuštění hry pomocí tlačítek D16 a D17 ovládání hada
Kolize se sebou nebo stěnou znamená konec hry

## Slide 13: Modul RGB
Ovládání barvy LED diody WS2812B
Po startu modulu uživatel prezentovát s třemi posuvníky, resetem a opuštěním modulu
Každý posuvník odpovídá barevnému kanálu
Každý krok posuvníku odpovídá změně intenzity barevného kanálu
Reset vynuluje všechny hodnoty

## Slide 14: Modul Nastavení
Servisní modul programu
Slouží ke změně názvu WiFi, Bluetooth a výpisu stavu ESP32
Připojení pomocí Bluetooth sériové linky/USB sériové linky
Při používání Bluetooth dochází k vypnutí WiFi a webového serveru

## Slide 15: Závěr
Demonstrační firmware vhodný pro prezentaci na DOD
Jednoduchost uživatelského ovládání
Možnost ovládání pomocí výukové desky nebo webového rozhraní

## Slide 16
Děkuji za pozornost
    Jakub Hradil, HRA0279